АССОЦИАЦИЯ «РАПИД-фейерверк»

|  | СТАНДАРТ АССОЦИАЦИИ «РАПИД-фейерверк» | СТО 4.0.3-2003 |
| --- | --- | --- |

Система стандартизации

ИЗДЕЛИЯ ФЕЙЕРВЕРОЧНЫЕ И ПУСКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Общие технические требования

Ассоциация «РАПИД-фейерверк»

г. Сергиев Посад

Предисловие

- РАЗРАБОТАН Российской ассоциацией производителей и демонстраторов фейерверков «РАПИД- фейерверк» с участием НМЦ Федерального Государственного Унитарного Предприятия "Федеральный Научно-Производственный Центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии"

- Стандарт разработан на основе проекта ГОСТ Р "ИЗДЕЛИЯ ФЕЙЕРВЕРОЧНЫЕ И ПУСКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Общие технические требования" с учетом требований ГОСТ Р 1.5-2002 и Федерального закона "О техническом регулировании"

- ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом исполнительного директора ассоциации "РАПИД-фейерверк"  № 8/2003  от  15.12.2003 г.

- Введен впервые

- Срок действия не ограничен

Данный стандарт является интеллектуальной собственностью ассоциации "РАПИД-фейерверк" и его использование сторонними организациями и физическими лицами возможно только на основании соответствующих соглашений или договоров

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	2

3	Определения	2

4	Обозначения и сокращения	3

5	Общие положения	4

6	Классификация ИФ 	5

7	Требования безопасности и технические характеристики	6

7.1	Требования безопасности	6

7.2	Технические характеристики	10

Приложение А (обязательное)

Основные размеры ИФ и ПФО	13

Приложение Б (обязательное)

Минимальная толщина стенки мортир	14

Лист регистрации изменений	15

СТАНДАРТ АССОЦИАЦИИ

«РАПИД-фейерверк»

Введен впервые

Система стандартизации

ИЗДЕЛИЯ ФЕЙЕРВЕРОЧНЫЕ И ПУСКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Общие технические требования

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Президент ассоциации "РАПИД-фейерверк" ________________Н.М. ВАРЕНЫХ 05 . 12 . 2003 г. |
| --- | --- | --- |

Дата введения 2004.07.01

# Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фейерверочные изделия и пусковое оборудование, используемые для производства фейерверочных зрелищных мероприятий.

Положения настоящего стандарта распространяются на разработку, производство, реализацию, эксплуатацию и использование (применение) фейерверочных изделий и пускового оборудования, а также на сертификацию изделий и аттестацию оборудования.

Настоящий стандарт не распространяется на пиротехнические изделия бытового назначения и фейерверочные изделия военного назначения.

# Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности"

ГОСТ 876-73 "Бумага патронная"

# 3	Определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями

3.1	изделие фейерверочное: пиротехническое изделие, предназначенное для получения  звуковых, световых, дымовых, специальных сценических и иных эффектов при проведении массовых зрелищных мероприятий;

3.2	пусковое фейерверочное оборудование: механические и электрические устройства, предназначенные для удержания в определенном месте и положении работающего ИФ, выбрасывания ИФ в заданном направлении с заданной начальной скоростью и обеспечения возможности задействования ПФО и ИФ в определенный момент времени в заданной последовательности;

3.3	мортира: элемент ПФО, предназначенный для выброса изделий фейерверочных (элементов их снаряжения) в заданном направлении с заданной начальной скоростью;

3.4	пусковая установка: блок мортир, жестко закрепленных на общем основании;

3.5	пиротехнический элемент: составная часть ИФ в виде заряда или устройства, производящая заданный эффект;

3.6	огневая цепь: система элементов ИФ и ПФО, обеспечивающих последовательную передачу импульсов, инициирующих необходимую последовательность воспламенения элементов снаряжения ИФ;

3.7	инициирующее устройство: элемент ИФ и ПФО, обеспечивающий запуск огневой цепи;

3.8	замедлитель: элемент огневой цепи, обеспечивающий  заданную задержку передачи инициирующего импульса сопрягаемому элементу ИФ (ПФО);

3.9	метательный заряд: элемент ИФ, обеспечивающий его выброс из мортиры с необходимой начальной скоростью и задействование последующих элементов огневой цепи;

3.10	воспламенительно-разрывной заряд: элемент ИФ, обеспечивающий заданный разброс и воспламенение ПЭ;

3.11	воспламенитель: инициирующее устройство для приведения в действие изделия фейерверочного, в виде электровоспламенителя или (и) огневого шнура;

3.12	пульт дистанционного управления: элемент ПФО, обеспечивающий задействование огневых цепей ИФ в необходимые моменты времени и их защиту от несанкционированного срабатывания;

3.13	траспортно-пусковой контейнер: один или несколько типов ИФ, снаряженных в одноразовую ПУ, имеющую встроенную огневую цепь и инициирующие устройства;

3.18	пиротехническое изделие: по ГОСТ Р 51270;

3.19	пиротехнический состав: по ГОСТ Р 51270;

3.20	опасный фактор: по ГОСТ Р 51270;

3.21	опасная зона: по ГОСТ Р 51270

# 4	Обозначения и сокращения

ВВФ: Внешние воздействующие факторы;

ПФО: Пусковое фейерверочное оборудование;

ИФ: Изделие фейерверочное;

ПИ: Пиротехническое изделие;

ПУ: Пусковая установка;

ПЭ: Пиротехнический элемент;

ИУ: Инициирующее устройство;

ВРЗ: Воспламенительно - разрывной заряд;

МЗ: Метательный заряд;

ПДУ: Пульт дистанционного управления;

ТПК: Транспортно-пусковой контейнер;

ПС: Пиротехнический состав;

НТД: Нормативно-техническая документация;

ОЦ: Огневая цепь;

ОШ: Огнепроводный шнур.

ИФИ: Изделие фейерверочное испытательное

# Общие положения

5.1	Настоящий стандарт относится только к ИФ и ПО, используемых на открытых площадках.

ИФ являются пожароопасными и (или) взрывоопасными. Продукты сгорания ИФ могут оказывать вредные воздействия на людей и окружающую среду. Внешние воздействующие факторы [ВВФ (удар, нагрев, электромагнитное излучение, детонационный импульс и др.)] при превышении допустимых уровней могут вызвать непреднамеренное срабатывание ИФ с разлетом горящих ПЭ.

5.2	 Несоответствие параметров и характеристик ИФ (размеры, масса, параметры МЗ и ВРЗ) и используемого для его запуска ПФО (размеры, механическая прочность, механические воздействия) могут приводить к аномальной работе ИФ, разрушению ПФО и разлету на большие расстояния элементов конструкций и горящих ПЭ.

5.3	Конструктивно ИФ могут выполняться в виде сфер или цилиндров, контейнеров, ракет, комет (салютов), фонтанов (водопадов), контурных (римских) свечей (огней), огненных волчков, факелов и петард.

ИФ могут выполняться снаряженными в одноразовые мортиры, а также в многоствольные ПУ (ТПК), требующие при применении минимального технического оснащения или вовсе не требующие такового. ТПК могут содержать стыковочные узлы огневых цепей, позволяющих осуществлять соединения отдельных ТПК в блоки. Огневые цепи ТПК обеспечивают возможность различных вариантов коммутации и выполнения нескольких программ (циклограмм) запуска ИФ

5.4	К обращению с ИФ допускаются только специально обученные и аттестованные лица. Производство, распространение ИФ и проведение показов фейерверков осуществляется на основе лицензии на соответствующий вид деятельности.

5.5	ИФ, не имеющие документированного подтверждения соответствия требованиям нормативных документов, к обращению не допускаются.

5.6	Подготовка и проведение показов фейерверков должно осуществляться в строгом соответствии с действующими порядком и правилами, а обращение с ИФ - действующими правилами и нормами безопасности для пиротехнических изделий.

5.7	При проведении показов фейерверков, создании сценических эффектов и проведении иных массовых мероприятий наряду с ФИ могут применяться ПИ бытового назначения классов опасности I-III по ГОСТ Р 51270.

5.8	ПФО включает в себя мортиры и их блоки (ПУ) для метания ИФ, направляющие для ограничения траекторий реактивных ИФ, каркасы для обеспечения удержания изделий при их работе, а также коммуникационные линии, ПДУ запуском и источники электропитания.

ПФО могут изготавливаться из различных материалов; агрегатироваться в различные комбинации; быть стационарными, переносными или смонтированными на автотранспортных средствах; предназначаться для одноразового и многократного использования.

# Классификация ИФ

6.1	ИФ по своему назначению и свойствам подразделяются на высотные, парковые, наземные и сценические, а по времени применения на ночные и дневные.

6.1.1	К высотным ИФ относятся изделия, выстреливаемые из мортир, и ракеты, разрывающиеся на высотах до 400 м и более метров с выбросом ПЭ, создающих зрелищный эффект. ИФ могут содержать специальные устройства (трассеры), обеспечивающие видимость всей или части траектории движения снаряда.

6.1.2	К парковым ИФ относятся фейерверочные контейнеры («Бураки»), создающие зрелищный эффект за счет выбрасывания из мортиры горящих ПЭ, изделия, поднимающиеся в процессе работы под действием подъемной или реактивной сил на высоты до 120 м, а также ИФ и ТПК калибра не выше 76 мм с высотой разрыва до 120 м и радиусом опасной зоны до 80 м.

6.1.3	К наземным относятся ИФ, предназначенные для работы в удерживающих неподвижных или вращающихся каркасах (фигурах), подвесах, опорах или без них.

6.1.4	К сценическим относятся ИФ, предназначенные для использования в закрытых, полузакрытых помещениях или открытых площадках для создания зрелищных, звуковых или имитационных эффектов в непосредственной близости людей, электрических устройств, аудио- и видеотехники и элементов декораций.

# Требования безопасности и технические характеристики

## 7.1	Требования безопасности

7.1.1	ИФ должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51270 для изделий класса опасности не выше IV.

7.1.2	Давление, создаваемое в мортире при совместном сгорании МЗ и ВРЗ ИФ ("Бурак"), не должно превышать значения, указанное в     таблице 1

Таблица 1 Допустимые значения давления

| Калибр, мм | Максимальное давление, создаваемое ФИ, МПа (атм) | Минимальное рабочее давление в мортире, МПа (атм) Рм=1,2Рфи |
| --- | --- | --- |
| 60 | 0,6 (6,0) | 0,72 (7,2) |
| 75 | 1,0 (10,0) | 1,20 (12) |
| 100 | 2,3 (23,0) | 2,66 (26,6) |
| 125 | 2,5 (25,0) | 3,00 (30,0) |
| 150 | 3,5 (35,0) | 4,20 (42,0) |
| 195 | 5,0 (50,0) | 6,00 (60,0) |
| 310 | 10,0 (100,0) | 12,00 (120,0) |

7.1.3	Мортиры должны обеспечивать рабочее давление не менее, указанного в таблице 1 с гарантированным запасом прочности не       менее 1,2.

7.1.4	Нормативная и эксплуатационная документация на ИФ должна содержать информацию о опасных факторах и размерах опасных зон, максимальном уровне давления, создаваемом изделием в мортире (допустимых типов мортир), усилий (моментов) действия ИФ на элементы ПФО, контролируемых (определяемых) у потребителя параметров, методов и средств контроля, условиям хранения и применения, способу утилизации пришедших в негодность изделий, иных ограничений по обеспечению безопасности (по необходимости), а также описание производимых эффектов, сведения о высотах разрыва (подъема) и догорания ПЭ, радиусе опасной зоны, времени замедления (для ОЦ на ОШ).

7.1.5	Нормативная и эксплуатационная документация на ПФО должны содержать сведения об уровне рабочего и допустимого давления, ресурсе работоспособности, периодичности аттестации, контролируемые параметры и методы контроля, условия хранения и иные ограничения (при необходимости) по применению. В актах аттестации ПУ и одиночных мортир, направляющих и каркасов фигур должны указываться типы ПИ, допустимые к применению в этих устройствах.

7.1.6	ПУ и отдельно изготовленные мортиры должны иметь формуляр установленного образца с обязательной отметкой изготовителя о соответствии требованиям нормативных документов (НД) на данное изделие и заполненными разделами (кроме изделий одноразового использования) по учету количества выстрелов на каждый ствол, проведенных ремонтно-восстановительных работ и результатов периодических и внеочередных  аттестаций.

7.1.7	Аттестация ПФО может производиться с использованием специальных испытательных ИФ, предназначенных для проверок аттестуемого типа ПФО, а также непосредственным нагружением. Нагружение мортир внутренним давлением должно производиться в донной части не менее чем на 30% общей высоты мортиры с использованием газообразных, жидких или сверхэластичных (резины) сред.

7.1.8	ИФ и ПФО, передаваемые потребителям, должны сопровождаться оформленными в установленном порядке паспортами (формулярами) изготовителя, инструкциями по применению (руководством по эксплуатации (РЭ)), а также товарно-сопроводительной документацией.

7.1.9	Коммуникационные линии и ПДУ должны иметь защиту от несанкционированного срабатывания ИФ (в том числе зарядов статического электричества и токов наводки) и надежную электроизоляцию. Электрические источники питания (кроме аттестованных специальных подрывных устройств) должны обеспечивать рабочее напряжение не выше 36 вольт.

7.1.10	Наружные выводы ОЦ ИФ должны снабжаться хорошо различимыми защитными устройствами от повреждений и случайного задействования.

7.1.11	Аэродинамические характеристики ИФ и ракет должны обеспечивать при скорости ветра до 5 м/с направленность их полета в пределах телесного угла не более 7,5( от направления стрельбы.

7.1.12	Мортиры должны иметь маркировку, нанесенную на несъемную и доступную для просмотра деталь, обязательно включающую в себя обозначение типа мортиры, изготовителя и дату изготовления.

При наличии в комплекте вкладышей и проставок они должны иметь маркировку, включающую калибр мортиры и внутренний диаметр вкладыша (вкладыш 105/100) и высоту проставки (проставка 105-85). Во всех случаях, инструкции по применению ПУ (дополнений к ним) должны содержать перечень и способ установки в мортиры вкладышей и проставок (в том числе одноразовых) и контрольные операции.

7.1.13	Конструкция и механические свойства ПУ (в том числе и корпуса ТПК), направляющих, каркасов и иных удерживающих ИФ устройств должны обеспечивать компенсацию действующих на них сил и их моментов при любых предусмотренных НД, темпах и последовательности задействования снаряжаемых в них ИФ, а оказываемые ими воздействия на ИФ не должны приводить к несанкционированному срабатыванию или аномальной работе.

7.1.14	ПУ и направляющие должны обеспечивать точность задания направления стрельбы не ниже ( 5(.

7.1.15	Длина проводов (для ИФ с электровоспламенителем) или огнепроводного шнура, должна превышать допустимую высоту мортиры на 250 мм. При наращивании проводов или огнепроводного шнура соединение не должно располагаться внутри мортиры.

Данное требование не распространяется на ИФ, представляющие собой готовый одноразовый выстрел (ТПК блоки салютов и римских свечей, комбинированные фонтаны и пр.).

Мортиры (ПУ) должны иметь устройства крепления выводов ОЦ ИФ, исключающие возможность передачи действующих на них в процессе выброса механических и тепловых воздействий за пределы устройства.

7.1.16	Испытательные ИФ должны создавать в испытуемом ФПО давление, превышающее допустимый для имитируемого типа ИФ уровень не менее чем на 20%, но не более чем на 40%. Конструкция испытательных ИФ должна обеспечивать воспроизведение взаимодействия имитируемого ИФ и продуктов его сгорания с ПФО, минимальный разлет выбрасываемых элементов и производимых ими побочных действий.

Эксплуатационная документация на испытательные ИФ должна дополнительно содержать сведения о типах имитируемого ИФ (испытуемых ПФО), а также дополнительные меры безопасности при проведении испытаний.

Испытательные ИФ должны иметь подтверждение соответствия.

7.1.17	Использование изделий фейерверочных, контейнеров и мортир, фактические размеры которых выходят за пределы, указанные в таблице 2, не допускается.

Выполнение требований Таблицы 2 может обеспечиваться применением вкладышей и донных проставок, входящих в комплект ПУ (мортир). В качестве одноразовых проставок могут использоваться подсыпки сыпучих малоусадочных материалов.

Таблица 2  Допустимые соотношения размеров ИФ и мортир

| Калибр | Разница диаметров мортиры и бомбы, мм | Глубина мортиры, мм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| дюйм | мм | мин. | макс. | мин. | макс. |  |
| 2 | 51 | 2,0 | 4,5 | 350 |  | *Для новых разработок не рекомендуется. **Только для ИФ с выводами ОЦ проводами диаметром до 0,8мм |
|  | 60* | 1,0** | 4,5 | 284 | 345 |  |
| 2,5 | 64 | 2,0 | 5,0 |  |  |  |
| 3 | 76 | 2,0 | 5,0 | 450 |  |  |
|  | 80* | 1,0** | 4,5 | 470 | 500 |  |
|  | 100* | 1,0** | 7,0 | 545 | 600 |  |
| 4 | 102 | 2,0 | 7,0 | 600 |  |  |
|  | 105* | 5,0 | 10,0 | 410 | 630 |  |
|  | 125* | 1,0** | 6,0 | 550 | 700 |  |
| 5 | 127 | 2,0 | 7,0 | 700 |  |  |
| 6 | 152 | 2,0 | 7,0 | 850 |  |  |
|  | 195* | 1,0** | 6,0 | 650 | 786 |  |
| 8 | 203 | 2,0 | 10,0 | 1000 |  |  |
| 10 | 254 | 2,0 | 7,0 | 1200 |  |  |
| 12 | 305 | 2,0 | 8,0 | 1200 |  |  |
|  | 310* | 1,0** | 7,0 | 870 | 1100 |  |
| 16 | 406 | 2,0 | 11,0 | 1300 |  |  |

## 7.2	Технические характеристики

7.2.1	Типовые геометрические характеристики изделий фейерверочных (контейнеров) и мортир приведены в приложениях А и Б.

7.2.2	 Рекомендуемый минимальный диапазон условий сохранения работоспособности ИФ :

а) по температуре хранения от минус 40 до плюс 40°С.

б) по температуре применения от минус 40 до плюс 30°С.

в) после выдержки в течение 8 ч при 95—98%-ной относительной влажности и температуре плюс 25±10°С;

в) после транспортирования в упаковке предприятия-изготовителя по железной дороге без ограничения расстояния, автомобильным транспортом по асфальтированному или бетонному шоссе или по дороге с булыжным покрытием на расстояние не менее 1000 км со скоростью не более 60 км/ч, а также по грунтовым и проселочным дорогам на расстояние до 300 км со скоростью не более 40 км/ч.

г) после транспортировки авиационным транспортом в герметичных кабинах без ограничения расстояния и высоты. Количество циклов «взлет – посадка» - 5.

7.2.4	ИФ с ОЦ в виде ОШ должны обеспечивать время замедления от момента воспламенения наконечника ОШ до срабатывания ВЗ не менее 3 С и не более 6 С.

ОЦ ИФ калибров более 152 мм должны иметь только электрическую систему запуска.

7.2.5	Звуковые элементы ИФ не должны иметь габариты более 76 мм. Максимальное количество звукового состава в них не должно превышать 71 г. В корпусах звуковых элементов парковых и наземных ИФ не должны использоваться хрупкие (дробящиеся) пластики.

7.2.6	Сроки годности ИФ должны составлять не менее 2 лет. Установленный для конкретного ИФ срок годности должен указываться в эксплуатационной документации, сопровождающей изделие.

7.2.7	ПФО должно соответствовать требованиями настоящего стандарта и комплекта конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

7.2.8	ПФО должно быть работоспособно и безопасно при применении в процессе воздействий:

- температуры окружающей среды от минус 50 до плюс 500С;

- после выдержки при относительной влажности 95-98% при температуре (25±5)0С  в течение 8 часов;

- при скорости приземного ветра до 15 м/с;

- после транспортирования при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 500С без упаковки: по железной дороге в крытом вагоне без ограничения расстояния и скорости; автомобильным транспортом в крытой автомашине по асфальтированному или бетонному шоссе на расстояние до 5000 км со скоростью не более 60 км/ч, а также по грунтовым дорогам на расстояние до 300 км со скоростью не более 40 км/ч.

7.2.9	ПФО должно быть безопасны в процессе и после внешних воздействий транспортирования, при длительном хранении и применению их по назначению (стрельбе) с соблюдением всех требований по хранению, эксплуатации и применению.

7.2.10	Все работы при изготовлении, хранении, транспортировании и применении по назначению ПФО должны проводиться по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

7.2.11	ПФО должно обеспечивать возможность хранения без упаковки в не отапливаемых хранилищах при естественном перепаде температур от минус 50 до плюс 500 С в течение не менее 3 лет.

7.2.12	ПУ не должны содержать более 15 мортир диаметром 76 мм, более 12 мортир - 102 мм, более 10 -127 мм и 152 мм, более 5 мортир диаметром свыше 203 мм.

В случае использования в ПУ мортир со сварным швом они должны располагаться так, чтобы все швы были обращены либо вправо, либо влево от продольной оси ПУ.

| Руководитель разработки Зам. директора ФГУП ФНПЦ «НИИПХ» 03. 12. 2003 г. |  | В.Н. Емельянов |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО: Директор «РАПИД-фейерверк» 03. 12. 2003 г. |  | В.Ф. Плакунов |
| --- | --- | --- |

Приложение А

(обязательное)

Основные размеры ИФ и ПФО

| Калибр | Наружный диаметр изделия фейерверочного, мм | Внутренний диаметр мортиры, мм | Глубина мортиры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| дюйм | мм |  |  |  |
| 2 | 51 | 49 –1,5 | 51 +0,6 | 350 –1,5 |
|  | 60 | 56,5 –1,5 | 60 +0,5 | 345 –1,4 |
| 2,5 | 64 | 62 – 2,0 | 64 +0,6 | 400- 1,5 |
| 3,0 | 76 | 74 –2,5 | 76 +0,8 | 450- 1,5 |
|  | 80 | 76,5- 2,5 | 80 + 1,0 | 500 –1,5 |
|  | 100 | 96 – 3,0 | 100 + 0,9 | 600 –2,0 |
| 4 | 102 | 100 – 4,0 | 102 +1,0 | 600 –2,0 |
|  | 105 | 97 – 4,0 | 105 +1,0 | 630 – 2,0 |
| 5 | 127 | 125- 5,0 | 127 + 1,0 | 700 – 3,0 |
| 6 | 152 | 150- 5,0 | 152 + 1,0 | 850 –3,0 |
|  | 195 | 194- 5,0 | 195 + 1,0 | 786 – 2,0 |
| 8 | 203 | 201 – 5,0 | 203 + 1,0 | 1000 – 3,0 |
| 10 | 254 | 252 – 5,0 | 254 + 1,0 | 1200 – 3,0 |
| 12 | 305 | 301 – 6,0 | 305 + 1,0 | 1200 – 3,0 |
|  | 310 | 305 – 6,0 | 310 + - 1,0 | 878 – 2,0 |
| 16 | 406 | 402 – 6,0 | 406 + 1,0 | 1300 – 3,0 |

Приложение Б

(обязательное)

Минимальная толщина стенки мортир

| Калибр, дюйм | Внутренний диаметр мортиры, мм | Минимальная толщина стенки мортиры для стрельбы высотными изделиями фейерверочными, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стальных 1 | Полиэтиленовых2 | Бумажнокатанных3 |
| 2 | 51 | 2,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | 60 | 2,5 | 6,0 | 6,0 |
| 2,5 | 64 | 3,0 | 6,5 | 6,5 |
| 3 | 75 | 3,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | 80 | 3,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | 100 | 3,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | 102 | 3,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | 105 | 3,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5 | 125 | 3,5 | 12,0 | 12,0 |
| 6 | 152 | 4,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | 195 | 4,5 | - | - |
| 8 | 203 | 4,5 | - | - |
| 10 | 254 | 5,0 | - | - |
| 12 | 305 | 7,5 | - | - |
|  | 310 | 7,5 |  |  |

- Для стальных бесшовных горяче- и холоднокатанных труб с пределом прочности материала не менее 275 МН/м2.

- Для труб из полиэтилена высокой плотности с пределом текучести при растяжении не менее 20 МН/м2.

- Для катанных из бумаги патронной с пределом прочности при растяжении не менее 65 МН/м2.

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Номер изме-нения | Номера листов | Всего листов изме- ненного доку-мента | Извещение об изменении | Подпись лица, внесшего изменения | Дата внесения измене-ния |
|  | изме-неных | заме-ненных | новых | аннули-рован-ных |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номер | Дата утвер-ждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| №1 | 12 | I,II,III, 1-11 | 12,13 | I,II,III, 1-11 | 14 | Инв.№3 | 5.10.04 |  | 12.10.04. |