АССОЦИАЦИЯ «РАПИД-фейерверк»

|  | СТАНДАРТ АССОЦИАЦИИ «РАПИД-фейерверк» | СТО 4.3.1-2003 |
| --- | --- | --- |

Система стандартизации

ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ

Правила безопасности при обращении с пиротехничес-

кой продукцией

Ассоциация «РАПИД-фейерверк»

г. Сергиев Посад

Предисловие

- РАЗРАБОТАН НМЦ Федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (далее ФГУП «ФНПЦ» «НИИПХ»)

- Стандарт разработан на основе ГОСТ Р 51270-99, «Временных правил безопасности при обращении с пиротехнической продукцией», разработанных ФГУП «ФНПЦ «НИИПХ» и ассоциацией «РАПИД-фейерверк», утвержденных Российским агентством по боеприпасам в 1999 году, с учетом требований ГОСТ Р1.5-2002 и Федерального закона «О техническом регулировании».

- ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом исполнительного директора ассоциации «РАПИД-фейерверк» №7/2003 от 15.12.2003г.

- Введен впервые

- Срок действия не ограничен

Данный стандарт является интеллектуальной собственностью ассоциации «РАПИД-фейерверк» и его использование сторонними организациями и физическими лицами возможно только на основании соответствующих соглашений или договоров

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Определения	2

4	Обозначения и сокращения	2

5	Общие положения	2

6	Общие сведения о пиротехнических изделиях	4

7	Правила разработки и производства пиротехнической продукции	5

8	Правила хранения и перевозки ПИ	6

9	Правила распространения и применения ПИ	11

10	Правила организации и проведения показов фейерверков	12

Лист регистрации изменений	16

СТАНДАРТ АССОЦИАЦИИ

«РАПИД-фейерверк»

Введен впервые

Система стандартизации

ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ

Правила безопасности при обращении с пиротехнической продукцией

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Президент ассоциации «РАПИД-фейерверк» ________________Н.М. ВАРЕНЫХ 11. 08 . 2003 |
| --- | --- | --- |

Дата введения 2004. 01. 01

# Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила безопасности при обращении с пиротехнической продукцией.

# Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарт:

ГОСТ Р 51270-99 Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ Р 51271-99 Изделия пиротехнические. Методы сертификационных испытаний.

ПНБ 01-2000 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

# Определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями

3.1	пиротехническая продукция: собирательное обозначение пиротехнических изделий, пиротехнических элементов, пиротехнических составов самостоятельного применения;

3.2	пиротехническое изделие: устройство, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава;

3.3	изделие фейерверочное: пиротехническое изделие, создающее при горении визуальные или звуковые эффекты, используемые при проведении фейерверочных зрелищных мероприятий;

3.4	пиротехнический состав: смесь компонентов, генерирующая в процессе горения (взрыва) определенные газообразные и конденсированные продукты, тепловую механическую энергию и создающая различные оптические, акустические, электрические и барические эффекты.

# Обозначения и сокращения

ИФ: Изделие фейерверочное.

НД: Нормативная документация.

ПП: Пиротехническая продукция.

ПИ: Пиротехническое изделие.

НД: Нормативная документация.

ТУ: Технические условия.

ГОСТ: Государственный стандарт.

# Общие положения

5.1	Настоящий стандарт содержит общие требования по обеспечению безопасности при проектировании (разработке), изготовлении (производстве), испытаниях, хранении, перевозках, реализации, применении (использовании) и утилизации пиротехнических изделий.

5.2	Организации, ведущие работы с пиротехническими составами и изделиями, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, должны иметь специальную лицензию (разрешение) на право выполнения работ.

Исполнители работ должны пройти обучение и быть аттестованы на проведение данного вида работ.

5.3	Для обеспечения безопасности работ следует также руководствоваться действующими стандартами, нормами пожарной безопасности, другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования безопасности и не снижающими требований настоящего стандарта.

5.4	Все исполнители должны допускаться к работам с пиротехнической продукцией только после прохождения инструктажа по пожарной безопасности, охране труда и обеспечению безопасности работ в порядке, установленном руководителем организации.

5.5	Все работы с пиротехнической продукцией должны производиться на исправном и освидетельствованном оборудовании в строгом соответствии с нормативной документацией (ГОСТ, ТУ, чертеж, техпроцесс, инструкция по эксплуатации или применению) и требованиями инструкций на проводимые работы. Работы с применением испорченного и не аттестованного оборудования, не предусмотренные действующей нормативной документацией, использование изделий и оборудования не по назначению, а также выполнение работ не аттестованными и не проинструктированными исполнителями запрещены.

5.6	При работе с пиротехнической продукцией должны быть приняты меры по защите от воздействия опасных факторов на людей и имущество, находящихся в опасной зоне. Размеры опасной зоны устанавливаются в каждом конкретном случае в зависимости от условий проведения работ и номенклатуры используемых изделий.

5.7	В соответствии с действующим законодательством ответственность за безопасность несет руководитель организации. Исполнители несут ответственность в соответствии с распределением, установленным приказами руководителя организации.

5.8	Нарушениями правил безопасности и охраны труда считаются: - действия или распоряжения, противоречащие правилам и инструкциям по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда и промсанитарии или указаниям, полученным от администрации, если вследствие этих действий и распоряжений произошли или могли произойти взрыв, пожар, несчастный случай и т.д.;

- всякое прямое нарушение обязательных для данной организации правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и рабочих инструкций, в том числе: нарушение правил обращения с материалами, инвентарем и оборудованием, превышение норм загрузки рабочих мест, помещений, складов, неиспользование спецодежды, защитных индивидуальных приспособлений, ограждений и другой защитной техники, несоблюдение правил обращения с огнём и легковоспламеняющимися жидкостями и т.д., а также непринятие должных мер для предотвращения таких нарушений;

- сокрытие или несвоевременное сообщение администрации о ненормальном ходе работ, создающем опасность для здоровья и жизни работающих и зрителей, несвоевременное извещение об аварии, загорании или несчастном случае;

- отказ выполнять распоряжение администрации, направленное к предупреждению несчастного случая и аварии или к ликвидации ее последствий,  и неоказание помощи пострадавшему.

5.9	Должностные лица, виновные в нарушении настоящего стандарта, должностных инструкций, в зависимости от характера нарушений, несут ответственность в административном, дисциплинарном или уголовном порядке. Исполнители несут ответственность за нарушение требований этих правил и действующих инструкций в порядке, установленном правилами внутреннего распорядка на предприятии и уголовным кодексом РФ.

# Общие сведения о пиротехнических изделиях

6.1	Пиротехнические изделия (ПИ) являются огнеопасными и (или) взрывоопасными. Продукты их сгорания могут оказывать вредные воздействия на людей и окружающую среду. Внешние воздействующие факторы (удар, нагрев, электромагнитное излучение, детонационный импульс и др.) могут вызывать срабатывание изделий, если их уровни выше предельно допустимых.

При этом горение может переходить во взрыв с сопутствующими ударной волной и разлетом частей конструкций (осколков), а также горящих элементов заряда.

6.2	В зависимости от назначения и конструктивных особенностей ПИ их  действие сопровождается проявлением одного или нескольких опасных факторов (ГОСТ Р 51270), характеризующихся конкретными уровнями опасности. Значения опасных факторов и размеры опасных зон определяются по методикам ГОСТ Р51271. При применении защитных средств, предусмотренных технической документацией на изделие, размеры опасных зон должны устанавливаться с учетом этих средств. Опасная зона включает в себя площади, в пределах которых факторы работающего ПИ имеют опасный уровень. Безопасная зона - это зона, в пределах которой действующие факторы ПИ не достигают опасных уровней.

6.3	Классификация пиротехнических изделий - по ГОСТ Р 51270.

Свободной продаже населению подлежат ПИ не выше III класса опасности. Для проведения показов фейерверков и иных культурно-развлекательных мероприятий допускается применение пиротехнических изделий не выше IV класса опасности.

6.4	Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации. Отпуск, реализация и использование ПП, не имеющей сертификата соответствия, оформленного в установленном порядке, не допускается.

# Правила разработки и производства пиротехнической продукции

7.1	Разработка (проектирование), производство, испытания и утилизация (уничтожение непригодных для дальнейшего использования изделий) пиротехнической продукции относятся к лицензируемым видам деятельности и осуществляются на основании лицензий.

Право осуществления данных видов деятельности может быть предоставлено зарегистрированным в установленном порядке в качестве юридического лица организациям, уставом которых предусмотрены указанные виды деятельности.

7.2	К ПИ, предназначенным для свободной продажи населению, должна комплектно прилагаться инструкция по применению, содержащая совместно с текстом, нанесенным на изделие (потребительскую упаковку), ограничения по условиям обращения и применения изделия; способы безопасной подготовки, запуска и утилизации (при необходимости); меры по предотвращению загораний ПИ и пожаров от них; гарантийный срок и дату изготовления или срок годности; предупреждения об опасности изделия; реквизиты производителя; информацию по сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой продукции.

Указанная информация должна быть изложена на русском языке (допускается ее дублирование на других языках). Текст должен быть четким и хорошо различимым. Предупредительные надписи должны выделяться шрифтом или словом "ВНИМАНИЕ!".

7.3	Изготовление, расснаряжение и переснаряжение (ремонт), проверка и испытания, перемаркировка и переупаковка пиротехнической продукции в помещениях жилых и общественных зданий, а также производственных мастерских, не приспособленных и не аттестованных для выполнения таких работ, категорически не допускается.

7.4	Потребителям ПП запрещается проведение каких-либо действий с готовым изделием, не предусмотренных НД на изделие, а также использование их не по назначению.

7.5	Выпуск ПИ из производства без проверки ее соответствия требованиям НД и оформления соответствующего документа (сертификата качества, паспорта, формуляра и пр.) не допускается.

# Правила хранения и перевозки ПИ

8.1	Хранение ПИ на складах различного назначения (постоянного и временного хранения, расходные склады), складских помещениях магазинов, оптовых базах должно быть организовано в зависимости от группы опасности в соответствии с "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ПНБ 01-2000" и настоящего СТО.

При кратковременном хранении изделий разрешается иметь передвижные склады (специально оборудованные автомобили, прицепы к автомобилям и т.д., которые устанавливают на безопасном расстоянии от жилых, общественных строений, от мест большого скопления людей).

8.2	Все склады постоянного и временного хранения ПИ должны быть приняты в установленном порядке комиссией организации с участием органов пожарного надзора, а при необходимости и уполномоченной экспертной организации, с оформлением акта, в котором указывают местонахождение, категорию и расчетную загрузку склада в целом и каждого отсека хранилища в отдельности.

8.3	Нормы загрузки не должны превышать:

- для складов постоянного хранения - 200000 кг;

- для складов временного хранения- 100000 кг;

- для расходных складов - 5000 кг;

- для складских помещений торговых организаций - 5000 кг;

- для подсобных помещений торговых организаций - не более чем по одной заводской упаковке каждого наименования реализуемых ПИ;

- для торговых залов магазинов (павильон, палатка, киоск) – не более чем по одной заводской упаковке каждого наименования реализуемых ПИ.

Во всех случаях нормы загрузки должны быть согласованы с органами пожарного надзора.

8.4	Контроль и ответственность за правильную организации приема, хранения, учета, отпуска пиротехнических изделий несет руководитель организации. Ответственность за порядок приема, состояние хранения, учета, отпуска ПИ, в том числе на складах, погрузочно-раэгрузочных площадках, на монтажных участках, на площадках демонстрации фейерверка, несут лица, назначенные руководителем организации.

8.5	Склады постоянного и временного хранения должны иметь надежную защиту от несанкционированного проникновения. Полы в складах должны выполняться в соответствии с требованиями пожарной безопасности к устройству полов промышленных зданий из несгораемых материалов, исключающих искрообразование. Двери, ведущие в хранилище, должны открываться наружу. Окна должны быть снабжены достаточно прочными металлическими решетками. Стекла окон, выходящих на солнечную сторону, должны быть выкрашены белой краской.

8.6	Склады должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, при этом расстояние от любой точки пола до выхода не должно превышать 30 м. Допускается для складов, имеющих длину до 12 м, делать один эвакуационный выход.

8.7	Искусственное освещение складов постоянного хранения должно быть наружным. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускаются.

8.8	Электрооборудование складов по окончании его применения в ночное время суток должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электропитания, должны располагаться вне складского помещения на стене из несгораемых материалов или на отдельно стоящей опоре, монтироваться в шкафу или нише с приспособлениями для пломбирования и закрывания на замок.

8.9	При размещении изделий на складах необходимо учитывать их совместимость в соответствии с правилами пожарной безопасности.

8.10	Изделия, оставшиеся после проведения фейерверков, должны быть возвращены на склады в укупоренном и опломбированном виде.

8.11	Все операции, связанные со вскрытием тары, проверкой ее исправности и мелким ремонтом, расфасовкой или переукупоркой продукции должны производиться в помещениях, изолированных от места хранения.

8.12	Все изделия, поступающие в хранилище, допускаются на хранение только в упаковке, соответствующей нормативной документации на изделие. Разбитые ящики до размещения изделий в хранилище должны быть заменены исправными.

8.13	Упаковки с изделиями следует хранить в штабелях или на стеллажах. Размещение изделий в штабелях и на стеллажах должно обеспечивать доступ для вентиляции, осмотра и изъятия их из каждого штабеля (стеллажа). При укладке в штабели должны быть проходы между ними: для осмотра не менее 0,7 м, для погрузки и разгрузки - не менее 1,5 м, расстояние от конца штабеля до стенки со стороны входа - не менее 1,25 м и расстояние от штабеля до задней и торцевых стен - не менее 0,7 м. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободными проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м. Через каждые 6 м в складах следует устраивать, как правило, продольные проходы шириной не менее 0,7 м.

Высота штабелей должна быть не более 2,5 м, ширина - не более 5 м.

Ящики должны быть уложены крышками вверх, под нижними рядами делается настил из досок для обеспечения воздухообмена.

При укладке изделий на стеллажах и в помещениях хранилищ предусматривают проходы для осмотра - между стеллажами и стенами не менее 0,7 м, для погрузки и разгрузки - расстояние от конца стеллажа до стены со стороны входа - не менее 1,25 м. Высота верхних полок стеллажей должна быть не более 1,65 м от пола, расстояние от нижней полки до пола - не менее 0,15 м и от верхней полки до потолка - не менее 1 м.

8.14	Стеллажи должны иметь такое устройство, чтобы при полной загрузке не происходили их оседание и перекос. Крепление всех частей стеллажей в хранилище должно быть выполнено на шипах без применения металла. Доски стеллажей допускается прикреплять гвоздями с утоплением головок на 25 мм и замазыванием углублений шпаклевкой.

8.15	Ящики с изделиями при хранении в штабелях и на стеллажах укладываются партиями. На каждом штабеле и полке должна быть табличка с указанием наименования или индекса изделий, номера партии, количества мест и даты поступления.

8.16	Складские помещения должны быть оборудованы ручными средствами пожаротушения или автоматическими установками тушения пожара (АУТП). Номенклатура средств пожаротушения и их размещение должны согласовываться с органами пожарного надзора.

8.17	В случае возникновения пожара на складе работники, находящиеся на складе, обязаны принять меры к тушению и предотвращению дальнейшего распространения огня и позвонить в пожарную часть.

При невозможности предотвращения распространения пожара на упаковки с изделиями все люди должны быть эвакуированы на безопасное расстояние.

8.18	Наружное пожаротушение складов и их территории должно быть предусмотрено от коллектора водопроводной сети или от пожарных водоемов с удобными подъездами к ним пожарных машин. Порядок привлечения техники для тушения пожаров определяется расписанием выездов и планом привлечения сил и средств для тушения пожаров, утвержденным органом местного самоуправления. Расход воды должен быть не менее 10 л/с.

8.19	В каждом хранилище должны быть вывешены нормы загрузки складов, инструкции по правилам безопасного хранения изделий, ведения работ на складах и пожарной безопасности.

8.20	Ремонт складов и оборудования можно производить только по разрешению руководителя организации или его заместителя с указанием всех мер предосторожности и при полном удалении из хранилища ПИ. Работы с применением открытого огня допускаются в исключительных случаях с оформлением разрешения на производство огневых работ согласно "Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на промышленных предприятиях и на других объектах народного хозяйства". Курить на территория складов запрещается.

8.21	Погрузочно-разгрузочные работы и транспортирование изделий на транспортном средстве должны осуществляться в соответствии с требованиями и правилами пожарной безопасности при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом.

8.22	К месту погрузки и разгрузки допускается только одна машина, ее подъезд к зданию хранилища осуществляется на расстояние не менее 5 м. Все остальные машины должны находиться на расстоянии 100 м от хранилища.

8.23	Места погрузки к разгрузки упаковок с изделиями должны быть оборудованы: специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные в пожарном отношении условия работы (козлы, стойки, щиты, трапы, мостики, носилки и т.п.), ширина трапов должна быть не менее 1 м при толщине досок 60 мм; средствами пожаротушения и ликвидации аварийных ситуаций (два огнетушителя емкостью не менее 5 л); стационарным или временным освещением.

8.24	Перед началом погрузочно-разгрузочных работ следует обеспечивать проходы шириной не менее 5 м. Проходы для погрузки и выгрузки, а также мостики и трапы, во избежание скольжения, особенно в зимнее время, следует посыпать песком или шлаком.

8.25	При применении подъемно-погрузочных приспособлений масса поднимаемых грузов с изделиями не должна превышать 50% грузоподъемности этих приспособлений, используемые погрузочно-разгрузочные механизмы должны быть в исправном состоянии и исключать:

- воздействие электрических и механических искр на окружающее оборудование и транспортируемый груз;

- взаимодействие транспортируемых изделий и их снаряжения со смазочными материалами, рабочими жидкостями гидросистем, если такое взаимодействие приводит к воспламенению;

- места, недоступные для очистки, с целью предупреждения залеживания и защемления изделий и их снаряжения.

8.26	При перевозке изделий фейерверочных руководствуются требованиями "Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" и "Европейским соглашением о международной дорожной перевозке (ДОПОГ)".

8.27	При транспортировании продукции в стационарной упаковке или специальных контейнерах разрешается использовать изготовленные в промышленных условиях автокары и электрокары, оборудованные двумя огнетушителями емкостью не менее 5 л.

8.28	Автомобили для перевозки изделий должны удовлетворять следующим требованиям:

- металлические части внутри кузова должны быть заделаны деревом или другим изолирующим материалом (щиты, брезент);

- заправка автомобиля осуществляется нормально обогащенным топливом, исключающим хлопок;

- автомобиль оборудуется стандартными свечами, набором инструмента для ремонта, противооткатными упорами, переносным светильником во взрывобезопасном исполнении, аптечкой, прикрепляемой с левой стороны кабины, двумя знаками "въезд запрещен", комплектом цепей против проскальзывания, двумя порошковыми огнетушителями емкостью не менее 5 л и ящиком с песком (кошмой) и лопатой;

- глушитель и выхлопная труба должны быть оборудованы выпускной трубой с искрогасителем с выносом ее на правую сторону перед радиатором;

- топливный бак необходимо оборудовать металлическими нитками со стороны передней и задней стенок, а со стороны днища - стальной сеткой с ячейками 10x10 мм; расстояние от топливного бака до щитков и сетки должно быть не менее 20 мм.

- топливный бак должен быть удален от двигателя, электроприборов, выпускной трубы.

Для покрытия открытых кузовов используется трудновоспламеняющаяся непромокаемая ткань, хорошо натянутая и перекрывающая борта кузова не менее чем на 200 мм.

8.29	 Допустимая скорость движения автомобиля должна быть не более 15 км/ч на территории предприятия; 60 км/ч по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием вне предприятия; 30 км/ч по булыжным и проселочным дорогам.

8.30	При ремонте автомобиля в пути следования необходимо его разгрузить и удалить на расстояние не менее 50 м от изделии или перегрузить изделия в другой автомобиль. Стоянка автомобилей, загруженных изделиями, допускается вне населенных пунктов и в стороне от проезжих дорог на расстоянии не менее 200 м.

8.31	При повреждении упаковки с изделиями в пути следования продукция с разбитыми упаковками должна быть снята с автомобиля и переукупорена в исправную упаковку. Работу следует выполнять на расстоянии не менее 50 м от машины и дорог.

# Правила распространения и применения ПИ

9.1	Распространение и применение ПИ (кроме ПИ бытового назначения) могут производиться при наличии и на условиях лицензий (разрешений), выданных уполномоченными органами исполнительной власти.

9.2	Реализация и использование ПИ, не имеющих (утративших) идентификационные признаки, с просроченными сроками годности, следами порчи и без ознакомления с инструкцией по применению не допускается.

К основным идентификационным признакам ПИ относятся название или условный код; обозначение ТУ, артикула или каталожного номера; условное обозначение изготовителя; номер партии; дата изготовления и гарантийный срок или срок годности. Если инструкция по применению выполнена отдельным документом, то в ней должны указываться идентификационные признаки изделия. В случае размещения идентификационных признаков на потребительской упаковке реализация и хранение у потребителя вне ее не допускается.

9.3	Применение (использование) ПИ в условиях и способами, не предусмотренными инструкцией по применению, и не по назначению не допускается.

9.4	Испытания ПИ могут проводиться только на основании лицензии, выданной уполномоченным органом исполнительной власти, а также аттестатом аккредитации, выданным Госстандартом России.

9.5	Всякие проверки (кроме визуального осмотра) ПП II-III классов в местах хранения, торговых организациях и у потребителя не допускаются.

9.6	Уничтожение (утилизация) партий ПИ должно производиться специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. В случаях, предусмотренных НД на изделие, уничтожение одиночных ПИ может производиться у потребителя в соответствии с инструкцией по применению (эксплуатации).

9.7	Хранение забракованной и пришедшей в негодность ПП должно производиться в упакованном виде отдельно от остальной продукции.

# Правила организации и проведения показов фейерверков

10.1	У потребителя ИФ не допускается проведение каких-либо действий с готовым изделием, не предусмотренных НД на изделие, а также использование их не по назначению.

10.2	ИФ подлежат строгому учету. При производстве, хранении и перевозках надлежит принимать меры по ее сохранности. О фактах хищения или утери ПП необходимо немедленно информировать органы охраны общественного порядка.

10.3	Транспортирование ПИ должно осуществляться в соответствии с Правилами перевозки грузов различными видами транспорта с учетом требований нормативной документации на изделие и маркировки на транспортной упаковке.

10.4	Проверки качества продукции и контроль монтажных операций у потребителей ИФ по номенклатуре проверяемых параметров, методам и применяемому оборудованию должна строго соответствовать требованиям НД на изделие.

10.5	Организация, подготовка и проведение показов фейерверков и создание с помощью пиротехнических изделий различных (огневых, аэрозольных, акустических и пр.) эффектов сопровождения концертов, спортивных и других массовых зрелищных мероприятий, именуемых в дальнейшем "показы", осуществляются в соответствии и на условиях лицензии, выданной на право осуществления данных видов деятельности на основании положительного заключения ФГУП ФНПЦ "НИИПХ".

10.6	Для осуществления показов допускаются пиротехнические изделия только промышленного изготовления и сертифицированные по "Правилам сертификации пиротехнической продукции".

10.7	Пусковые установки, пульты управления, кабели и другое оборудование, используемое при проведении показов, должны иметь утвержденный комплект НД, удовлетворять требованиям НД и других нормативных документов, что должно быть удостоверено в паспорте на оборудование, и должны быть допущено в эксплуатацию решением (актом) комиссии по приёмке оборудования или очередной его проверки.

Оборудование, не имевшее надлежащим образом оформленных НД, документированного подтверждения соответствия требованиям НД и очередной проверки, к эксплуатации не допускается.

10.8	Применяемые для проведения "показов" пиротехнические изделия и пусковое оборудование должны использоваться в строгом соответствии с прилагаемой к ним инструкцией по эксплуатации. Ответственность за соблюдение  применяемых изделий несет организация, проводящая показ.

10.9	К работам по хранению, транспортировке, подготовке и монтажу фейерверочных изделий, организации и проведения "показов" допускаются только лица, прошедшие специальное обучение и стажировку на курсах пиротехников при ФГУП ФНПЦ «НИИПХ» и аттестованные в установленном порядке.

10.10	В организации, проводящей показы или выполняющей отдельные этапы показов, должны действовать утвержденные руководителем инструкции (технологические процессы) на все виды проводимых работ, технике безопасности и пожарной безопасности.

Исполнители работ должны быть ознакомлены с настоящим СТО и инструкциями и строго выполнять их.

Администрация обязана осуществлять постоянный технический надзор за исполнителями и обеспечивать инструктаж и периодическую их переаттестацию.

10.11	Организация и устройство фейерверков при проведении массово-зрелищных и иных публичных мероприятий осуществляется только при наличии полученного в установленном порядке письменного разрешения органов местной администрации по согласованию с местными УВД.

10.12	Выбор и согласование места показа должны производиться с учетом радиусов опасных зон предполагаемых к применению фейерверочных изделий, рельефа местности, метеоусловий, характера прилегающих объектов, надежности охраны опасной зоны и других факторов, влияющих на безопасность показа.

10.13	Охрана мест устройства фейерверков возлагается на организацию, проводящую фейерверк, и на местные органы внутренних дел.

10.14	Пусковые площадки должны быть обеспечены огнетушителями, емкостями с водой или песком. Границы опасной зоны должны иметь ограждение и соответствующие предупредительные надписи.

10.15	По окончании показа опасная зона и площадка запуска должны быть очищены производителем показа от не сработавших элементов и мусора. Охрана опасной зоны должна продолжаться до окончания уборки и эвакуации остатков.

Уничтожение непригодных и неиспользованных пиротехнических изделий производится в установленных для этих целей местах вне черты города.

10.16	После окончания проведения фейерверка составляется акт о его проведении, который подписывается ответственными представителями организации, проводящей фейерверк, заказчика и государственной противопожарной службы.

| Руководитель разработки Зам. директора ФГУП ФНПЦ «НИИПХ» 07.08. 2003 |  | В.Н. Емельянов |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Директор ассоциации «РАПИД-фейерверк» |  | В.Ф. Плакунов |
| 07.08. 2003 |
| Лист регистрации изменений |
| Номер изме-нения | Номера листов | Всего листов изме- ненного доку-мента | Извещение об изменении | Подпись лица, внесшего изменения | Дата внесения измене-ния |
|  | изме-неных | заме-ненных | новых | аннули-рован-ных |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номер | Дата утвер-ждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |