АССОЦИАЦИЯ «РАПИД-фейерверк»

|  | СТАНДАРТ АССОЦИАЦИИ «РАПИД-фейерверк» | СТО 4.3.2-2003 |
| --- | --- | --- |

Система стандартизации

ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ

Порядок и правила организации и проведения фейерверков

Ассоциация «РАПИД-фейерверк»

г. Сергиев Посад

Предисловие

- РАЗРАБОТАН НМЦ Федерального Государственного Унитарного Предприятия "Федеральный Научно-Производственный Центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии" (далее ФГУП "ФНПЦ "НИИПХ")

- Стандарт разработан на основе ГОСТ Р51270-99, «Положения о порядке и правилах организации и проведения фейерверков», разработанного ФГУП «ФНПЦ «НИИЦХ» и «РАПИД-фейерверк», утвержденного Российским агентством по боеприпасам в 1999 году, с учетом требований ГОСТ Р1.5-2002 и Федерального закона «О техническом регулировании».

- ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом исполнительного директора ассоциации «РАПИД-фейерверк» № 7/2003 от 15.12.2003г.

- Введен впервые

- Срок действия не ограничен

Данный стандарт является интеллектуальной собственностью ассоциации «РАПИД-фейерверк» и его использование сторонним организациям и физическими лицами возможно только на основании соответствующих соглашений или договоров

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Определения	2

4	Обозначения и сокращения	3

5	Общие положения	3

6	Место и время проведения фейерверков	3

7	Требования к организации-устроителю фейерверка	4

8	Меры безопасности при проведении фейерверков	5

9	Порядок и условия получения разрешения на устройство фейерверков	6

Лист регистрации изменений	9

СТАНДАРТ АССОЦИАЦИИ «РАПИД-фейерверк»

Введен впервые

Система стандартизации

ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ

Порядок и правила организации и проведения фейерверков

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Президент ассоциации "РАПИД-фейерверк" ________________Н.М. ВАРЕНЫХ 11. 08 . 2003 |
| --- | --- | --- |

Дата введения 2004 01 01

# Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок и правила организации и проведения фейерверков.

Стандарт распространяется на деятельность организаций и физических лиц, проводящих показы фейерверков и других культурно-развлекательных мероприятий под открытым небом и в помещениях.

# Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51270-99 Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности

СТО 4.3.1-2003 Изделия пиротехнические Правила безопасности при обращении с пиротехнической продукцией

СТО 4.0.3-2003 Изделия фейерверочные и пусковое оборудование. Общие технические требования

ПНБ 01-2000 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

# Определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями

3.1	фейерверк: Культурно-развлекательное мероприятие с применением пиротехнических изделий под открытым небом и в помещениях;

3.2	пусковая площадка: Площадка, с которой запускаются пиротехнические изделия;

3.3	изделие фейерверочное: Пиротехническое изделие, создающее при горении визуальные или звуковые эффекты, используемые при проведении фейерверочных зрелищных мероприятий;

3.4	пусковое фейерверочное оборудование: Механические и электрические устройства, предназначенные для удержания в определенном месте и положении работающего ИФ, выбрасывания ИФ в заданном направлении с заданной начальной скоростью и обеспечения возможности задействования  пускового оборудования и изделия фейерверочного в заданный момент времени в заданной последовательности;

3.5	пиротехническая продукция: Собирательное обозначение пиротехнических изделий, пиротехнических элементов, пиротехнических составов самостоятельного применения.

3.6	организация-устроитель фейерверка: юридическое лицо имеющее, выданное в установленном законодательством порядке, лицензию на право деятельности по распространению пиротехнических изделий IY и Y классов в соответствии с ГОСТ Р 51270;

3.7	организатор фейерверка: юридическое или физическое лицо, заказывающее проведение фейерверка или создание сценических представлений с использованием пиротехнических изделий и несущее ответственность за обеспечение безопасности проведения этих мероприятий;

# Обозначения и сокращения

ФСБ: Федеральная служба безопасности;

УВД: Управление внутренних дел;

ОВД: Отдел внутренних дел;

ППБ: Правила пожарной безопасности;

ПИ: Пиротехническое изделие;

ИФ: Изделие фейерверочное;

ПП: Пиротехническая продукция.

ПФО: Пусковое фейерверочное оборудование.

# Общие положения

5.1	Настоящий стандарт направлен на обеспечение безопасности организации и проведения на территории Российской Федерации фейерверков и иных массовых зрелищных мероприятий с применением пиротехнических изделий.

  - Стандарт устанавливает порядок организации и проведения фейерверков, а также пиротехнического сопровождения театральных, концертных, спортивных и иных культурно-развлекательных мероприятий под открытым небом и в помещениях.

  - Организация и проведение фейерверков во время массовых мероприятий на территории городов и населенных пунктов осуществляется только с разрешения местной администрации по согласованию с местными УВД, органами государственного пожарного надзора, а при необходимости, в зависимости от территориального расположения мест проведения мероприятий, также и с отделами управления ФСБ.

Культурно-развлекательные мероприятия с применением пиротехнических изделий в помещениях, в парках, на территориях спортивных и выставочных комплексов, а также иных организаций и учреждений проводятся на основании письменного разрешения владельца (распорядителя) здания и администрации указанных объектов, согласованного с представителем органа пожарного надзора на этих объектах.

# Место и время проведения фейерверков

6.1	Проведение фейерверков может осуществляться в любых пригодных для этих целей местах, за исключением мест, использование которых запрещено решениями соответствующих законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления.

6.2	К местам, запрещенным для проведения фейерверков, могут быть отнесены:

- территории, здания, строения, сооружения, не обеспечивающие безопасности граждан;

- места вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также транспортных узлов;

- мосты, путепроводы, транспортные магистрали, полосы отчуждения железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов и линий высоковольтной электропередачи, пожаро- и взрывоопасных объектов;

- территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и детских учреждений;

- территории объектов, имеющих важное нравственно-культурное значение, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков, места паломничества.

6.3	Проведение уличных фейерверков в ночное время (с 23.00 до 7.00) за исключением дней празднования Рождества и Нового года возможно только при наличии соответствующей оговорки в разрешении на проведение фейерверка.

# Требования к организации-устроителю фейерверка

7.1	Устройство фейерверков может осуществляться только организациями, зарегистрированными в установленном порядке в качестве юридического лица, уставом которых предусмотрен данный вид деятельности. Проведение фейерверков с использованием пиротехнических изделий класса опасности IV и V по ГОСТ Р 51270 и создание сценических представлений может осуществляться только организациями-устроителями фейерверка, получившими лицензию на этот вид деятельности в установленном порядке.

7.2	Устроитель фейерверка или иного массового зрелищного мероприятия с применением пиротехнических изделий должен иметь:

- лицензию (разрешение) на право проведения фейерверков и разрешение органов внутренних дел на получение фейерверочных изделий (для изделий класса опасности IV и V по ГОСТ Р 51270);

- в своем распоряжении автотранспорт, пригодный для перевозки используемой продукции и оборудования;

- пиротехников, аттестованных на право проведения и руководства показами фейерверков;

- исправное и аттестованное в установленном порядке

(Приложение 1) пусковое оборудование;

- технологическую документацию (технологические процессы, инструкции и др.),  регламентирующую безопасность выполняемых работ.

# Меры безопасности при проведении фейерверков

8.1	Юридические и физические лица, участвующие в проведении фейерверков и других сценических и развлекательных мероприятий с использованием пиротехнических изделий, обязаны строго выполнять требования настоящего стандарта, ГОСТ Р 51270, СТО 4.3.1-2003, СТО 4.0.3-2003, "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ПНБ 01-2000» и других действующих нормативных документов.

Фейерверк или иное мероприятие с применением пиротехнических изделий должно проводиться на основании договора и в строгом соответствии с полученным письменным разрешением.

8.2	В договоре на проведение фейерверка должны содержаться обязательства сторон по обеспечению безопасности, а также выкопировка мест проведения с обозначением пусковой площадки и границ охранной зоны.

8.3	При проведении фейерверков допускается использование только исправного и аттестованного пускового оборудования и сертифицированных в установленном законодательством РФ порядке изделий фейерверочных.

8.4	Работы по подготовке к запуску фейерверков должны выполнять не менее двух аттестованных на право проведения фейерверков пиротехников при непосредственном руководстве лицом, аттестованным на право руководства показами фейерверков.

8.5	Устроители фейерверка обязаны обеспечить охрану пусковой площадки и опасной зоны от проникновения посторонних лиц, меры защиты персонала и сохранность фейерверочных изделий.

Охрана мест устройства фейерверков возлагается на организацию, проводящую массовое мероприятие, включающее фейерверк и на местные органы внутренних дел.

Организация, проводящая массовое мероприятие, включающее фейерверк, должна установить границы безопасной зоны, согласовать с органами ОВД и нести ответственность за правильное определение границ безопасной зоны. Ответственность за защиту от проникновения посторонних лиц в согласованную охранную зону и их безопасность несет организация, осуществляющая ее охрану.

8.6	Перевозка и транспортировка пиротехнических изделий и материалов осуществляется только на специально оборудованном транспорте.

8.7	Вне помещений зрители должны находиться за пределами опасной зоны проводимого фейерверка.

8.8	На площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, оставлять пиротехнические средства без охраны.

8.9	Пусковые площадки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения или, до согласований с органами госпожнадзора, боевым расчетом на пожарном автомобиле. Границы опасной зоны должны иметь ограждение и соответствующие предупредительные надписи.

8.10	После окончания фейерверка пусковая площадка должна быть тщательно осмотрена с целью выявления и сбора не сработавших изделий и элементов пиротехнических зарядов.

8.11	Уничтожение непригодных и не сработавших пиротехнических изделий производится в установленных для этих целей местах вне черты города.

8.12	После окончания фейерверка составляется акт о его проведении и последствиях, который подписывает руководитель показа фейерверка и представитель заказчика, а при необходимости, и представители органов внутренних дел и государственного пожарного надзора.

# Порядок и условия получения разрешения на устройство фейерверков

9.1	Для получения разрешения на проведение фейерверка во время публичного мероприятия его организаторы обязаны подать в соответствующий административный орган письменное обращение в срок не менее, чем за 10 дней (праздничные дни в этот срок не включаются) до намечаемой даты проведения публичного мероприятия.

9.2	В письменном обращении указываются следующие сведения:

- наименование и адрес организации – исполнителя фейерверка, фамилии, имена, отчества организаторов и их уполномоченных с указанием должностей, адресов и контактных телефонов;

- название и цель мероприятия;

- дата, место, время начала и окончания мероприятия, в т.ч. время начала и окончания фейерверка;

- предполагаемое число участников мероприятия;

- данные об организациях, привлекаемых для проведения фейерверка во время публичного мероприятия (название, место регистрации, юридический адрес) с приложением копии лицензии (разрешений) на право проведения фейерверков;

- необходимые силы и средства, задействуемые для обеспечения охраны общественного порядка и пожарной безопасности;

- дата подачи, подписи организаторов или их уполномоченных.

Письменное обращение должно также содержать обязательство организаторов проведения фейерверка принять меры, обеспечивающие безопасность устройства фейерверка.

9.3	Организаторам может быть отказано в приеме письменного обращения, если оно не отвечает всем требованиям п. 9.2 или организация, проводящая фейерверк, не отвечает требованиям раздела 7 настоящего стандарта.

9.4	Административный орган, выдающий разрешение, принимая письменное обращение, на его копии письменно подтверждает дату и время получения.

9.5	Письменное обращение рассматривается и согласовывается по вопросу условий и порядка проведения фейерверка, в т.ч. с организаторами или их уполномоченными в течение 5 дней, по истечении которых, не позднее чем за 4 дня до даты проведения мероприятия, организаторам или их уполномоченным передается решение (о разрешении или об отказе в разрешении).

Решение принимается после изучения документации, представленной организаторами, и обследования выделяемого места показа представителями административного органа, госпожнадзора, УВД и устроителя зрелища.

9.6	Решение об отказе в разрешении на устройство фейерверка может быть принято по следующим основаниям:

- письменное обращение не отвечает по форме и содержанию требованиям пункта 9.2 настоящего стандарта, организаторы уклоняются или отказываются привести его в соответствии со стандартом;

- организаторы или их уполномоченные уклоняются либо отказываются от согласования условий проведения фейерверка или выполнения требований о мерах, обеспечивающих безопасность устройства фейерверка;

- имеется решение о запрете публичного мероприятия, принятое в соответствии с действующим законодательством, либо организаторы планируют проведение мероприятия с нарушением установленного порядка;

- планируемое организаторами проведение фейерверка не учитывает требований п. 6.2. настоящего стандарта;

- не представляется возможным обеспечить надлежащую пожарную безопасность при проведении фейерверка;

- проведение фейерверка создает помехи для работы пассажирского, речного и железнодорожного транспорта.

9.7	Решение об отказе в разрешении на проведение фейерверка может быть обжаловано в суде в установленном порядке

| Руководитель разработки Зам. директора ФГУП «ФНПЦ «НИИПХ» 07.08.2003г. |  | В.Н. Емельянов |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО: Директор ассоциации «РАПИД-фейерверк» 07.08.2003г. |  | В.Ф. Плакунов |
| --- | --- | --- |

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Номер изме-нения | Номера листов | Всего листов изме- ненного доку-мента | Извещение об изменении | Подпись лица, внесшего изменения | Дата внесения измене-ния |
|  | изме-неных | заме-ненных | новых | аннули-рован-ных |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номер | Дата утвер-ждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |